## Slide 1: Modulación de Ancho de Pulso con Raspberry Pi
Profesor: M.C. Rubén Loredo Amaro
Carrera de Mecatrónica
Universidad Tecnológica de Altamira

## Slide 2: Objetivos de la practica
Variar la intensidad luminosa de un led
Observar en el osciloscopio la modulación de ancho de pulso de un pin GPIO del Raspberry
Hacer el programa que controla la intensidad luminosa de un led mediante un programa en python del Raspberry

## Slide 3: Material de la practica
1 Placa Raspberry Pi ( Sistema operativo Raspbian ya instalado y configurado)
Conectores Dupont
(hembra-macho, macho-macho)
Una tablilla de Experimentos
1 LED
1 Resistencia de 220 ohms

## Slide 4: Diagrama de conexiones

## Slide 5
La modulación por ancho de pulso (M.A.P) por sus siglas en español o también conocida como "P.W.M" por sus siglas en inglés (Pulse Width Modulation) .
Es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal rectangular y es usada para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga.

## Slide 6: Modulación de Ancho de pulso
dc%
T

## Slide 7
5%
50%
90%
dc%=

## Slide 8: Usando PWM en modulo RPI.GPIO de Python
Para crear una instancia PWM:
  p = GPIO.PWM(canal, frecuencia)
Para inicializar el PWM:
  p.start(CicloDeTrabajo) # donde dc es el ciclo de trabajo (0,0 <= dc <= 100,0)
Para cambiar la frecuencia del PWM:
  p.ChangeFrequency(frecuencia) # donde frecuencia en Hz
Para cambiar la duración del ciclo de trabajo:
  p.ChangeDutyCycle(CicloDeTrabajo) # donde 0.0 <= dc <= 100.0
Para deterner al PWM:
  p.stop()

## Slide 9
Profesor: M.C. Rubén Loredo Amaro
Carrera de Mecatrónica
Universidad Tecnológica de Altamira